## Slide 1
void queue_init(QueueLedHandle_t *queue, LedBlinkRequest_t *buff)
{
queue->head = 0;
queue->tail = 0;
queue->count = 0;
queue->led_request_buffer = buff;
}
uint8_t push_queue(QueueLedHandle_t *queue,LedBlinkRequest_t *data)
{
if (queue->count >= QUEUE_MAXSIZE)
return 0;
queue->led_request_buffer[queue->tail] = *data;
queue->tail = (queue->tail + 1) % QUEUE_MAXSIZE;
queue->count++;
return 1;
}
uint8_t pop_queue(QueueLedHandle_t *queue, LedBlinkRequest_t *data)
{
if (queue->count == 0)
return 0;
*data = queue->led_request_buffer[queue->head];
queue->head = (queue->head + 1) % QUEUE_MAXSIZE;
queue->count--;
return 1;
}
int main(void)
{
queue_init(&queue, buff);
LedBlinkRequest_t data[5];
LedBlinkRequest_t data_rx[5];
for(int i = 0; i< 5; i++)
{
data[i].cycle_count = i;
data[i].cycle_time_ms = i+10;
}
while (1)
{
for(int i = 0; i < 5; i++)
{
push_queue(&queue, &data_rx[i]);
HAL_Delay(1);
pop_queue(&queue, &data[i]);
HAL_Delay(1);
}
#define QUEUE_MAXSIZE 5
typedef struct
{
uint8_t cycle_count;
uint16_t cycle_time_ms;
} LedBlinkRequest_t;
typedef struct
{
uint8_t head;
uint8_t tail;
uint8_t count;
LedBlinkRequest_t *led_request_buffer;
} QueueLedHandle_t;
LedBlinkRequest_t buff[QUEUE_MAXSIZE];
QueueLedHandle_t queue;

## Slide 2
Lưu ý:
1. Có thể MCU tự bật cờ pending của ngắt update khi khởi tạo timer 2 (chưa biết tại sao, debug từng single step thì ko bị), nên phải xóa cờ sau khi reset/ power on và trước khi vào chương trình chính.
2. Tắt chế độ auto – reload prereload: chế độ này không cho phép ARR thay đổi nóng mà cần CNT đến tràn chu kì hiện tại, khi CNT = 0 và timer chưa đếm cũng tính là chu kì đầu tiên => cần tắt chế độ này trong giao diện IOC hoặc dùng thanh ghi CR1.